- На мачту – флагшток допускается вывешивать горизонтальный флаг, длина которого не более 1/3 высоты флагштока.

- На мачту – флагшток допускается вывешивать вертикальный  флаг, высота  которого не более 2/3 высоты флагштока.

- На мачту –флагшток допускается вывешивать флаг, площадь которого не превышает величины указанной в нижеследующей таблице.

| Мачта H, м | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная площадь флага S, м.кв. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |

- Профилактическое обслуживание мачты-флагштока должно проводиться не реже двух раз в год. При этом проверяется состояние мачты-флагштока (наличие повреждений, состояние элементов крепления флага, механизмов подъема) и ее крепление к основанию.

- На мачтах-флагштоках, при скорости ветра свыше 20 м/с флаг необходимо опустить.